Especificações Técnicas rev. A

Produto:			Antena log-periódica de faixa larga calibrada

Modelo : 			BTA 202000   ( 20 MHz a 2000 MHz)

Descrição e utilização: A antena log-periódica de faixa larga BTA 202000 foi projetada para ser usada como antena de recepção ou transmissão em testes de emissão irradiada. Sua banda larga leva a uma economia de tempo nos testes, por permitir medidas completas em apenas uma varredura na banda de funcionamento na faixa de 20 MHz a 2 GHz. O Fator de calibração da antena (K) é caracterizado na distância de 1 m.  A antena é fornecida com um tripé e um mecanismo (suporte)  para ajuste manual de polarização vertical  ou horizontal.

| Figura 1 -Antena montada no tripé. | Figura 2 - Dimensões principais (mm). |
| --- | --- |

# II - Características Técnicas elétricas

Faixa de Operação						:	20 MHz a 2 GHz

Ganho médio de faixa larga					:	5 dBi

Impedância de Entrada Nominal				:	50 Ohms

COE	 médio							:	<2,6

Conector de Entrada 						:	N fêmea

Fator K (1m)							:	Fornecido com cada antena.

Potência máxima na entrada					:	100 W

# III – Dimensões e peso

# Dimensões	e peso da antena

Largura 				:		1376,95 	 mm

Altura 					:		760,00 	 mm

Comprimento 				:		1229,35 mm

Peso 					:		< 5 		 kg

Dimensões e peso do tripé

Altura de trabalho			:   		1100 a 1830 mm

Peso				            :  		< 7,5		 kg

Dimensões e peso do suporte V/H

Comprimento				: 		525 mm

Diâmetro				:   		73,3 mm

Peso					:  		< 1,5 kg

# Dimensões	e peso da antena	 embalada em sua caixa de madeira (sem alças)

| Dimensões internas Largura : 1403,40 mm Altura : 358,40 mm Comprimento : 1303,40 mm | Dimensões externas Largura : 1440,00 mm Altura : 395,00 mm Comprimento : 1340,00 mm |
| --- | --- |
| Peso: < 70 kg Obs: a caixa tem rodinhas . |

# Dimensões	e peso da antena	embalada em sua caixa de madeira (com alças)

Largura 	            :			1500,00 	 mm

Altura 		            :			395,00		 mm

Comprimento 		:			1420,00	 mm

Peso 			:			< 70		 kg	Obs: a caixa tem rodinhas .

Nota: As especificações acima podem ser alteradas, sem qualquer aviso.

| Figura 3 Antena BTA 202000 na polarização vertical. | Figura 4 Antena BTA 202000 na polarização horizontal. |
| --- | --- |
| Figura 5 – Caixa da antena aberta. Vista da camada superior . | Figura 6 - Caixa da antena aberta. Após remover a camada superior. |

Nota: As especificações acima podem ser alteradas, sem qualquer aviso prévio.